Для получения ОТТС по Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств" на транспортные средства категории М нам потребуется:

- Копия договора или соглашения с изготовителем транспортных средств, в котором указано, что Вы являетесь единственным представителем изготовителя по данной технике, и что Вы также как и изготовитель несете ответственность за безопасность поставляемой продукции.

- Техническое описание объекта сертификации (габаритные (длина, ширина, высота, колесная база и колея) и массовые (снаряженная масса, полная масса, распределение полной массы по осям) характеристики, пассажировместимость, описание двигателя (марка и модель, тип, степень сжатия, литраж, тип используемого топлива, мощностные характеристики, ТНВД(для дизелей), электронный блок управления, свечи зажигания (для бензиновых ДВС), форсунки, воздушный фильтр), описание выхлопной системы, описание подвески, описание трансмиссии (сцепление (марка, тип), коробка передач (марка, тип, число передач,  передаточные числа), главная передача (марка, тип, передаточные числа)), описание тормозной системы (основная, вспомогательная и стояночная, тип, описание), описание шин (марка, скоростные и нагрузочные показатели, размерность), описание дополнительного оборудования) выполненное на фирменном бланке.

- Габаритный чертеж в трех проекциях с указанием габаритных размеров

- Сертификат системы качества ISO9001

- Сообщения об официальном утверждении типа по следующим свойствам:

5.1)- Тормозные свойства (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING) - Правила ЕЭК ООН № 13-09 включая дополнения 1-12 (Regulation UN ECE No. 13 -09) или аналогичную им Директиву ЕС 71/320*2002/78 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 71/320/EEC, as last amended by Directive 2002/78/EC (Braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers))

5.2)- Рулевое управление (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO STEERING EQUIPMENT)- Правила ЕЭК ООН № 79-01 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE No.79-01)

5.3)- Управляемость и устойчивость – П.4 прил. №3 к ТР (ГОСТ Р 52302 (это российский ГОСТ, по нему надо будет обязательно делать испытания)).

5.4)- Оснащение шинами (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS) - Правила ЕЭК ООН № 30-02, вкл. доп. 1-16 (Regulation UN ECE № 30-02) им Директиву ЕС 92/23 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/23/EEC (Tyres for motor vehicles and their trailers and their fitting)

5.5)- Оснащение сцепными устройствами (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MECHANICAL COUPLING COMPONENTS OF COMBINATIONS OF VEHICLES) - Правила ЕЭК ООН № 55-01 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 55-01) или аналогичную им Директиву ЕС 94/20 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 94/20/EEC (Mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers and their attachment to those vehicles)

5.6)-Травмобезопасность рулевого управления (Protection of drivers against the steering mechanism in the event of impact) – Правила ЕЭК ООН № 12-03, вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 12-03) или аналогичную им Директиву ЕС 74/297*91/662 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 74/297/EEC, as last amended by Directive 91/662/EC  (Interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact))

5.7)- Места крепления ремней безопасности (Safety-belt anchorages) – Правила ЕЭК ООН № 14-03 (Regulation UN ECE № 14-03) или аналогичную им Директиву ЕС 76/115*90/629 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 76/115/EEC, as last amended by Directive 90/629/EC (Anchorages for motor vehicle safety belts))

5.8)- Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами (Safety-belts and restraint systems) – Правила ЕЭК ООН № 16-04 вкл. доп. 1-7 (Regulation UN ECE № 16-04) или аналогичную им директиву ЕС 77/541*2000/3 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 77/541/EEC, as last amended by Directive 2000/3/EC (Safety belts and restraint systems of motor vehicles))

5.9)- Подголовники сидений (THE APPROVAL OF HEAD RESTRAINTS (HEADRESTS), WHETHER OR

NOT INCORPORATED IN VEHICLE SEATS) – Правилам ЕЭК ООН № 25-04 (Regulation UN ECE № 25-04), или аналогичную им Директиву ЕС 78/932 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 78/932/EEC (Head restraints of seats of motor vehicles))

5.10)-Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении (Protection of occupants against frontal collision) – Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 94-01) или аналогичную им Директиву ЕС 96/79*1999/98 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 96/79/EEC, as last amended by Directive 1999/98/EC (the protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact))

5.11)-Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении (Protection of occupants against lateral collision) – Правила ЕЭК ООН № 95-02 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 95-02)

5.12)-Оснащение безопасными стеклами (Safety glazing materials) – Правила ЕЭК ООН № 43-00 вкл. доп. 1-6 (Regulation UN ECE № 43-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/22*2001/92 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/22/EEC, as last amended by Directive 2001/92/EC (Safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers))

5.13)-Замки и петли дверей (Door latches and retention components) – Правила ЕЭК ООН № 11-02 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 11-02) или аналогичную им Директиву ЕС 70/387 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 70/387/EEC (Doors of motor vehicles and their trailers))

5.14)- Травмобезопасность наружных выступов (External projections forward the cab of vehicles) – Правила ЕЭК ООН № 26-02 (Regulation UN ECE № 26-02) или аналогичную им Директиву ЕС № 74/483*79/488 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 74/483/EEC as last amended by Directive 79/488/EC (the external projections of motor vehicles))

5.15) – Пожарная безопасность (Prevention of fire risks) – Правила ЕЭК ООН № 34-01 (Regulation UN ECE № 34-01) или аналогичную им Директиву ЕС 70/221*2000/8 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 70/221/EEC, as last amended by Directive 2000/8/EC relating to liquid fuel tanks and rear protective devices for motor vehicles and their trailers)

5.16)- Передняя обзорность ТС – (Forward field of vision) – Правила ЕЭК ООН № 125-00 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 125-00)

5.17)- Оснащение устройствами непрямого обзора (Rear-view mirrors and their installation) – Правила ЕЭК ООН № 46-01 вкл. доп. 1-4 (Regulation UN ECE № 46-01) или аналогичную им Директиву ЕС 71/127*88/321 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 71/127/EEC, as last amended by Directive 88/321/EC (Rear-view mirrors of motor vehicles))

5.18)- Механизмы измерения скорости (Speedometer equipment and its installation) – Правила ЕЭК ООН № 39-00 вкл. доп. 1-5 (Regulation UN ECE № 39-00) или аналогичную им Директиву ЕС 75/443*97/39 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 75/443/EEC, as last amended by Directive 97/39/EC (Reverse and speedometer of motor vehicles))

5.19)- Устройства ограничения максимальной скорости (Speed limitation of vehicles) – Правила ЕЭК ООН № 89-00 вкл. доп. 1-5 (Regulation UN ECE № 89-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/24*2004/11 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/24/EEC, as last amended by Directive 2004/11/EC (Speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles))

5.20)- Защита транспортного средства от несанкционированного использования (- Protection of motor vehicles against unauthorized use) – Правила ЕЭК ООН № 18-02 (Regulation UN ECE № 18-02) или аналогичную им Директиву ЕС 74/61*95/56 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 74/61/EEC, as last amended by Directive 95/56/EC (Devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles))

5.21)- Выбросы вредных (загрязняющих) веществ  –  Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» (Постановление РФ от 12 октября 2005 № 609) + (редакция Постановления РФ от 26 ноября 2009 г. № 956)

Для транспортных средств, ввозимых на территорию РФ впервые Экологический класс должен быть не ниже Евро 4.

5.22)- Внешний шум (Noise of vehicles having at least four wheels) – Правила ЕЭК ООН 51-02 вкл. доп. 1-4, 6 (Regulation UN ECE № 51-02) для категории N (for vehicle N category) или Правила ЕЭК ООН 51-01 (Regulation UN ECE № 51-02) для категории N?G (for vehicle N?G category) или аналогичную им Директиву ЕС 70/157*1999/101 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/24/EEC, as last amended by Directive 2004/11/EC (Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles))

5.23)- Уровень шума от качения шин (Uniform provisions concerning the approval of tyres with regard to rolling sound emissions and to adhesion on wet surfaces) – Правила ЕЭК ООН № 117-00 (Regulation UN ECE № 117-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/23*2001/43 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/23/EEC, as last amended by Directive 2001/43/EC (Tyres for motor vehicles and their trailers and their fitting)) для категории N1

5.24)-Внутренний шум – П.2 прил. 3 (ГОСТ Р 51616)

5.25)-Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) – Правила ЕЭК ООН № 10-02 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 10-02) или аналогичную им Директиву ЕС 72/245*95/54 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 72/245/EEC, as last amended by Directive 95/54/EC (Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles))

5.26)-Вентиляция, отопление и кондиционирование – П.6 прил. 3 к ТР (ГОСТ Р 50993)

5.27)- Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения ТС – П.3 прилож.3 к ТР (ГОСТ Р 51206)

5.28)- Оснащение устройствами световой сигнализации (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES)- Правила ЕЭК ООН № 48-03 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 48-03) или аналогичную им Директиву ЕС 76/756*2007/35 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  75/756 EEC*2007/35 (Installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers))

5.29)- Устройства световой сигнализации - (Фары ближнего света – Правила ЕЭК ООН №№ 1-02, 8-05, 20-03, 31-02 вкл.доп1-7, 56-01, 57-02, 72-01, 76-01, 82-01, 98-00 вкл. доп.1-13, 112-00 вкл. доп. 1-12, 113-00 вкл. доп.1-9, Передние противотуманные фары – Правила ЕЭК ООН 19-03 вкл. доп.  1-2, Световозвращатели - Правила ЕЭК ООН № 3-02 вкл. доп. 1-10, освещение номерного знака - Правила ЕЭК ООН № 4-00 вкл. доп. 1-14, Указатели поворотов - Правила ЕЭК ООН № 6-01 вкл. доп.1-19, Габаритные огни  - Правила ЕЭК ООН № 7-02 вкл. доп. 1-16, Фонари заднего хода - Правила ЕЭК ООН № 23-00 вкл. доп. 1-15, Лампы накаливания - Правила ЕЭК ООН № 37-03  вкл. доп. 1-34, Задние противотуманные огни - Правила ЕЭК ООН № 38-00, Стояночные огни – Правила ЕЭК ООН №77-00 вкл. доп. 1-12, Газоразрядные источники света – Правила ЕЭК ООН № 99-00 вкл. доп. 1-5, Специальные предупреждающие огни – Правила ЕЭК ООН № 65-00 вкл. доп. 1-6,  Боковые габаритные фонари - Правила ЕЭК ООН № 91-00 вкл. доп. 1-11, Светоотражающая маркировка – Правила ЕЭК ООН № 104-00 вкл. доп. 1-6, Количество и месторасположение опознавательных знаков для крупногабаритных и тяжеловесных ТС – Правила ЕЭК ООН № 70-01 вкл. доп. 1-7)

5.30) – Звуковые сигнальные приборы (Audible warning devices and signals) – Правила ЕЭК ООН № 28-00 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 28-00) или аналогичную им Директиву ЕС 70/388 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive  70/388 EEC ( Audible warning devices for motor vehicles)

5.31) – Маркировка  (Statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment) - Директива ЕС № 76/114*78/507 (Directive № 76/114 EEC, as last amended by Directive 78/507 EEC) или ГОСТ Р 51980.

5.32) – Требования на специальные и специализированные транспортные средства – Прил. 6 к ТР

6) Заявка с оригинальной печатью и подписью.

7) Сертификат на надстройку (при наличии)

Для того чтобы оформить ОТТС на малую партию по п. 5.2, 5.3, 5.6,  5.7,  5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 (в части установки), 5.18, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.30 (в части установки), 5.31, 5.32  орган по сертификации достаточно предоставить заводские испытания. При наличии ISO По другим пунктам надо сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения.

Для оформления ОТТС на серию по всем пунктам 5 необходимы сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения. Также при оформлении ОТТС сроком до трех лет органу по сертификации необходимо будет осуществить инспекционный контроль на предприятии изготовителе и сборочных заводах, если таковые имеются.

Если существует сообщение об официальном утверждении типа по п. 5.28 нет необходимости предоставлять сообщения указанные в п. 5.29.

Если в качестве доказательных документов предоставляются сообщения по Директивам ЕС, необходимо будет провести процедуру их признания.

В Европейском союзе с 2007 года существует свое одобрение типа транспортного средства. Это Директива ЕС № 2001/116 или 2007/46 (Directive 2001/116 or 2007/46/EC (Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)). Вы можете предоставить ее. Из нее мы сможем, после анализа взять большую часть требований, указанных в п.5.

Если потребуются испытания, то для испытаний нам потребуется образцы. Число образцов мы сможем определить, если будем иметь заявку и технические описания. Как правило, берется самый тяжелый и габаритный объект и подвергается испытаниям или с наихудшими экологическими характеристиками. Если объект проходит испытания, то результаты испытаний могут быть распространены на аналогичные ему объекты.

для  ОТТС  еще  понадобится: соглашение с живыми печатями между Вами и изготовителем  об эксклюзивности дилерства, сертификаты Европейские на покупные   изделия:  шины,  светотехника,  звуковые  приборы,  зеркала заднего вида.

Декларация на интерфейс (если делается в первый раз ОТТС).