Вот требования для оформления ОТТС на прицепы категории O1 и O2 по Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств":

1) У производителя на территории РФ должен находится единственный представитель изготовителя, который должен будет, также как и изготовитель, отвечать за безопасность продукции.  Все это должно быть отражено в соглашении (договоре) между изготовителем и представителем изготовителя. Копия этого документа должна быть предоставлена нам.

2) Техническое описание объекта сертификации (габаритные (длина, ширина, высота, колесная база и колея) и массовые (снаряженная масса, полная масса, распределение полной массы по осям) характеристики, описание подвески (марка, модель, тип), описание тормозной системы (основная, вспомогательная и стояночная, тип, описание), описание шин (марка, модель, скоростные и нагрузочные показатели, размерность), описание дополнительного оборудования) выполненное на фирменном бланке с печатью и подписью.

3) Габаритный чертеж в трех проекциях с указанием габаритных размеров

4) Сертификат системы качества ISO9001

5) Сообщения об официальном утверждении типа по следующим свойствам:

5.1)- Тормозные свойства (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES OF CATEGORIES M, N AND O WITH REGARD TO BRAKING) - Правила ЕЭК ООН № 13-10 включая дополнения 1-5 (Regulation UN ECE No. 13 -10) или аналогичную им Директиву ЕС 71/320*2002/78 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 71/320/EEC, as last amended by Directive 2002/78/EC (Braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers))

5.2)- Рулевое управление (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO STEERING EQUIPMENT)- Правила ЕЭК ООН № 79-01 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE No.79-01) при наличии подруливающих осей

5.3)- Управляемость и устойчивость (ГОСТ Р 52302) п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств - (это российский ГОСТ, по нему надо будет обязательно делать испытания)

5.4)- Оснащение шинами (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR MOTOR VEHICLES AND THEIR TRAILERS) - Правила ЕЭК ООН № 30-02, вкл. доп. 1-16 (Regulation UN ECE № 30-02) или Правила ЕЭК ООН № 54-00 вкл. доп. 1-17 (Regulation UN ECE № 54-00)

5.5)- Оснащение сцепными устройствами на транспортное средство (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF MECHANICAL COUPLING COMPONENTS OF COMBINATIONS OF VEHICLES) - Правила ЕЭК ООН № 55-01 вкл. доп. 1 (Regulation UN ECE № 55-01)

5.6)- Уровень шума от качения шин (Uniform provisions concerning the approval of tyres with regard to rolling sound emissions and to adhesion on wet surfaces) – Правила ЕЭК ООН № 117-00 (Regulation UN ECE № 117-00) или аналогичную им Директиву ЕС 92/23*2001/43 (the type approval of a type of a vehicle with regard to Directive 92/23/EEC, as last amended by Directive 2001/43/EC (Tyres for motor vehicles and their trailers and their fitting))

5.7)- Оснащение устройствами световой сигнализации (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES)- Правила ЕЭК ООН № 48-03 вкл. доп. 1-3 (Regulation UN ECE № 48-03)

5.8)- Устройства световой сигнализации - (световозвращатели - Правила ЕЭК ООН № 3-02 вкл. доп. 1-10, освещение номерного знака - Правила ЕЭК ООН № 4-00 вкл. доп. 1-14, Указатели поворотов - Правила ЕЭК ООН № 6-01 вкл. доп.1-19, Габаритные огни  - Правила ЕЭК ООН № 7-02 вкл. доп. 1-16, Фонари заднего хода - Правила ЕЭК ООН № 23-00 вкл. доп. 1-15, Лампы накаливания - Правила ЕЭК ООН № 37-03  вкл. доп. 1-34, Задние противотуманные огни - Правила ЕЭК ООН № 38-00, Боковые габаритные фонари - Правила ЕЭК ООН № 91-00 вкл. доп. 1-11)

5.9)-Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость (UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) – Правила ЕЭК ООН № 10-02 вкл. доп. 1-2 (Regulation UN ECE № 10-02)

5.10) - Маркировка  (Statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment) - Директива ЕС № 76/114*78/507 (Directive № 76/114 EEC, as last amended by Directive 78/507 EEC) или ГОСТ Р 51980.

6) Заявка с оригинальной печатью и подписью.

7) Сертификат соответствия на надстройку.

Для того чтобы оформить ОТТС на малую партию по п. 5.2, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10 в орган по сертификации достаточно предоставить заводские испытания. По другим пунктам надо сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения.

Для оформления ОТТС на серию по всем пунктам 5 необходимы сообщения об официальном утверждении типа, либо сертификаты соответствия, либо протоколы сертификационных испытаний, выполненные лабораториями, аккредитованными в рамках Женевского соглашения. Также при оформлении ОТТС сроком до трех лет органу по сертификации необходимо будет осуществить инспекционный контроль на предприятии изготовителе и сборочных заводах, если таковые имеются.

Если существует сообщение об официальном утверждении типа по п. 5.7 нет необходимости предоставлять сообщения указанные в п. 5.8.

Если прицеп категории O1 не имеет тормозной системы, то требования п. 5.1 исключаются.

Прицепы категории O2 обязаны иметь тормозную систему.

Если потребуются испытания, то для испытаний нам потребуется образцы испытаний. Число образцов мы сможем определить, если будем иметь заявку и технические описания. Как правило, берется самый тяжелый и габаритный объект и подвергается испытаниям. Если объект проходит испытания, то результаты испытаний могут быть распространены на аналогичные ему объекты.